Варианты фасадов

Для увеличения привлекательности домов серии «Тольяттинская» были разработаны и в настоящее время освоены проекты   нескольких вариантов фасадов:

Типовой—трехслойные наружные стеновые панели

облицованные плиткой «Kerama Marazzi» широкой цветовой гаммы.

Керамическая плитка укладывается в индивидуальные

металлические   формочки  установленные  на

формовочном поддоне. Данная конструкция позволяет

сохранить на готовом изделии четкую геометрическую

рассшивку швов между плитками.

Плитка разложена   с   имитацией    под «кирпич»,  с

минимизацией     размера    шва    между  собой.

Размер  между плитками на двух соседних панелях —

20мм.

После монтажа панелей, монтажный шов  между  ними

заделывается мастикой в цвет плитки, что маскирует

межпанельные швы.

Дом с таким фасадом выгодно отличается от

традиционного  панельного фасада.

«Мокрый» фасад типа «ЛАЭС», «Церезит».

Выполнение данного варианта фасада возможно по:

- наружным стеновым панелям из тяжелого бетона толщиной 160мм, которые  утепляются минеральной ватой толщиной 150мм, с последующей отделкой декоративной штукатуркой;

- не  облицованным  плиткой  трехслойным  наружным стеновым панелям, которые выравниваются минеральной ватой, с последующей отделкой декоративной штукатуркой.

По наружным 3-х слойным стеновым   панелям

По наружным стенам толщиной 160мм из тяжелого   бетона

Жилой дом с нежилыми помещениями и объектами торговли и соцкульбыта,

с  фасадом типа «ЛАЭС»,   г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д.63а

Вентилируемый фасад

навешиваемый на наружные стены из тяжелого бетона, толщиной 160мм (возможна облицовка керамогранитом или керамической плиткой типа «Сканрок»).

Данный вариант фасада выполняется по наружным стеновым панелям из тяжелого бетона толщиной 160мм, с последующим утеплением и навеской и навеской внешней облицовки.

Жилой дом с вентилируемым фасадом типа «Сканрок»,

г. Тольятти, Приморский бульвар, д.57

Для любого варианта фасадов разработан вариант исполнения ограждений лоджий вертикальными витражами по всей высоте здания. Данное архитектурное решение придает «легкость» внешнему облику дома, усиливает естественное освещение внутреннего пространства квартир.

Дом с витражом

Применение   витражного   ограждения,  в сочетании с вентилируемыми фасадами и фасадами типа «ЛАЭС», делает дома серии «Тольяттинская» конкурентоспособными с  другими типами жилых домов и позволяет строить их   в любом, самом респектабельном районе города.